# MOTOR BRUSHLESS 2200KVA
# Descripción:
Motor sin escobillas o brushless controlado por PWM. Ideal para sistemas de vuelo tipo Quadcopter o sus variaciones asi como para vehículos aéreos de ala fija. El motor soporta hasta 12 A y se recomienda usar un controlador ESC de 30A.
# Características:
- Motor Brushless KV2200
- Modelo: A2212/ 6T
- RPM/V: 2200KV
- Peso 47g
- Motor Dimensiones: : 27.5 x 30 mm
- Diametro del eje: 3.175mm.
- Controlador recomendado: ESC 30A.
- Propelas adecuadas: 8x4.5" 9x4.5" 10x4.5" 10x4.7"
- Ideal para baterias de lipo 2 a 3 celdas.
- Incluye adaptador para base.
- Peso recomendado del modelo: 300-1000g
# Especificaciones:
- Voltaje: 2S ~ 3S (7.4v 11.1v a)
- Potencia: 342w
- Corriente máx 28A
- Acelerador Requerido: 30Amp
- Batería 2-3S
- Hélice recomendada 8 × 4 /  7 × 5
- Número de elementos 2 - 3 Li-Po
- Resistencia interna: 45mΩ
- Corriente: 12A/60s.